Переславль-Залесская городская Дума

шестого созыва

# Р Е Ш Е Н И Е

26 октября 2017 года                              		      № 95

г. Переславль-Залесский

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Переславля-Залесского

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Переславля-Залесского,

Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:

- Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования города Переславля–Залесского согласно приложению.

- Опубликовать настоящее решение в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

| Глава городского округа города Переславля-Залесского В.М. Волков |  | Председатель Переславль-Залесской городской Думы С.В. Корниенко |
| --- | --- | --- |

Приложение

к решению Переславль-Залесской

городской Думы

от 26.10.2017 № 95

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

города Переславля-Залесского Ярославской области

Глава 1. Основная часть

Цели и задачи

  - Основные цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования (далее – местные нормативы) состоят в следующем:

    - приведение местных нормативов в соответствие с положениями статей 29.1, 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации и региональными нормативами градостроительного проектирования Ярославской области;

    - определение и установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения и максимально допустимого уровня территориальной доступности по объектам местного значения;

    - дифференциация показателей обеспеченности различными видами инфраструктурного обслуживания (социального, транспортного, инженерно-технического) на основе анализа положений территориального планирования и градостроительного зонирования, природно-климатических и социально-экономических условий, влияющих на установление расчетных показателей.

  - Местные нормативы распространяются на планировку, застройку и реконструкцию территории города Переславля-Залесского в пределах его границ.

  - Местные нормативы применяются при подготовке, согласовании, утверждении и реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования с учетом перспективы развития города Переславля-Залесского, а также используются при подготовке градостроительного плана земельного участка и разработке проектной документации для строительства.

  - Местные нормативы представляют собой нормативно-технический документ, который содержит минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройства и озеленения территории, и направлены на:

    - устойчивое развитие городской территории, с учетом особенностей его функционального зонирования;

    - укрепление сложившейся системы расселения, развитие на территориях малоэтажного жилищного строительства;

    - рациональное использование природных ресурсов, сохранение природно-рекреационного потенциала, улучшение экологического состояния территорий, а также сохранение и возрождение объектов культурного наследия и особо охраняемых природных комплексов;

    - обеспечение определенных законодательством Российской Федерации и Ярославской области социально гарантированных условий жизнедеятельности населения, создание условий для привлечения инвестиций в ходе реализации документов территориального планирования.

  - Методика разработки местных нормативов основывается на требованиях пункта 5 статьи 29.2 и статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

  - Местные нормативы градостроительного проектирования методически включают в себя основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения) и материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов, правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов.

Термины и определения

  - В настоящих нормативах приведенные понятия применяются в следующем значении:

    - автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги с учетом санитарно-защитных зон и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы), дорожные сооружения, являющиеся их технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

    - жилищное строительство по типам застройки:

      - жилая застройка повышенной этажности - 9 этажей и выше;

      - многоэтажная жилая застройка - 7 - 8 этажей;

      - среднеэтажная жилая застройка - 4 - 6 этажей;

      - малоэтажная жилая застройка - 1 - 3 этажа;

      - индивидуальная жилая застройка - 1 - 3 этажа;

    - зона природных территорий - выделена для обеспечения правовых условий охраны окружающей природной среды. Виды разрешенного использования земельных участков, а также градостроительные параметры в природной зоне устанавливаются в индивидуальном порядке (применительно к каждому земельному участку) при соблюдении режима охраны природных, водных объектов, установленного уполномоченными органами охраны и окружающей природной среды в порядке, установленном законом;

    - зона транспортной инфраструктуры - выделена для обеспечения правовых условий формирования земельных участков, обеспечивающих размещение объектов, сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, обеспечивающих устойчивое развитие и функционирование города. Данные территории, как правило, относятся к территориям общего пользования. В состав данных зон входит и территория, предназначенная для различных форм отдыха (бульвары, площади, скверы, зеленые зоны и др.);

    - красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги и другие подобные сооружения;

    - линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые в документации по планировке территории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) по красным линиям или с отступом от красных линий и определяющие расположение внешних контуров зданий, строений и сооружений;

    - многоквартирный жилой дом - жилой дом, жилые ячейки (квартиры) которого имеют выход на общие лестничные клетки и на общий для всего дома земельный участок; в многоквартирном жилом доме квартиры объединены вертикальными коммуникационными связями (лестничные клетки, лифты) и горизонтальными коммуникационными связями (коридоры, галереи);

    - объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи;

    - планировочная организация - деление территории города Переславля-Залесского на планировочные элементы в целях реализации системного подхода к процессам градостроительного проектирования и информационного обеспечения градостроительной деятельности;

    - планировочный район - элемент планировочной организации, включающий территории, границы которых определяются границей города Переславля-Залесского, красными линиями магистральных улиц городского значения, границами крупных промышленных территорий, границами отводов магистральных линейных сооружений, естественными природными границами;

    - планировочный микрорайон - элемент планировочной организации, включающий межмагистральные территории или территории с явно выраженным определенным функциональным назначением; при определении границ планировочных микрорайонов на незастроенных территориях учитываются положения действующего Генерального плана города Переславля-Залесского и другой градостроительной документации;

    - планировочный квартал - элемент планировочной организации, включающий территории, ограниченные жилыми улицами, бульварами, границами земельных участков промышленных предприятий и другими обоснованными границами; планировочный квартал - это основной модульный элемент градостроительного планировочного зонирования;

    - планировочный земельно-имущественный комплекс - элемент планировочной организации, который формируется на территориях кварталов в тех случаях, когда несколько земельных участков объединены одним земельным участком, обеспечивающим их нормальное функционирование и предназначенным для совместного пользования правообладателями объектов капитального строительства, расположенных на этих участках; земельно-имущественные комплексы, как правило, формируются на территориях жилых кварталов многоэтажной застройки, строительство которых осуществлялось по комплексным проектам, предусматривающим благоустройство дворовых территорий с учетом обслуживания нескольких жилых домов;

    - планировочный земельный участок - земельный участок, границы которого установлены проектным способом в результате подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории);

    - санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение вредного воздействия загрязнения на окружающую среду до значений, установленных гигиеническими нормативами;

    - селитебная территория (зона) - территория, предназначенная для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе научно-исследовательских институтов и их комплексов, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей сообщения, улиц, площадей и других мест общего пользования;

    - стоянка для автомобилей (автостоянка, парковка, гараж) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей;

    - территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

    - территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

    - функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

  - Иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве о градостроительной деятельности.

Концепция основных положений градостроительного нормирования

  - К основным положениям градостроительного нормирования и обеспечения достижения утвержденных нормативных показателей в составе местных нормативов относятся:

    - расчетные показатели обеспеченности благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территории:

      - жилых зон;

      - общественно-деловых зон;

      - коммунально-складских и производственных зон;

      - рекреационных зон;

      - зон транспортной инфраструктуры;

      - территорий и сооружений для хранения и обслуживания транспортных средств;

      - территорий объектов с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения.

    - расчетные показатели объектов инженерной инфраструктуры:

      - объекты в области электроснабжения;

      - объекты в области водо-, теплоснабжения и водоотведения;

      - объекты в области газоснабжения;

      - объекты в области снабжения населения топливом;

      - объекты в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

      - расчетные показатели использования территории кладбищ;

      - требования и рекомендации по установлению красных линий и линий отступа застройки в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

  - Развитие города необходимо осуществлять на основании документа территориального планирования - Генерального плана города Переславля-Залесского.

  - Общая организация и зонирования городской территории должны исходить из:

    - комплексной оценки имеющихся территориальных, водных, трудовых, топливно-энергетических, санитарно-гигиенических и рекреационных ресурсов и выполненных на ее основе сравнительных вариантов планировочных решений;

    - оценки экологического состояния окружающей среды и прогнозов ее изменения;

    - анализа тенденций развития экономической базы, изменения социально- демографической ситуации и развития сферы обслуживания с учетом систем расселения на территории Ярославской области, Переславского муниципального района и г. Переславля-Залесского;

    - выявления первоочередных и перспективных социальных, экономических и экологических проблем.

  - При планировке города необходимо предусматривать зонирование их территорий с установлением регламентов использования, а также выделением зон особого градостроительного и специального регулирования.

  - По функциональному использованию территории города Переславля-Залесского подразделяются на селитебные, производственные и ландшафтно-рекреационные.

  - Селитебная территория предназначена для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и других мест общего пользования.

  - Производственная территория предназначена для размещения промышленных предприятий и связанных с ними объектов, коммунально-складских объектов и сооружений внешнего транспорта, путей.

  - Ландшафтно-рекреационная территория включает лесозащитные зоны, водоемы и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на селитебной территории, формируют систему открытых пространств.

  - Взаимосвязь региональных и местных градостроительных нормативов:

    - в основе концепции основных положений градостроительного нормирования в соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации должна быть обеспечена систематизация нормативов градостроительного проектирования по видам регионального значения и объектов местного значения;

    - местные нормативы конкретизируют и развивают основные положения региональных нормативов градостроительного проектирования в части предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения при их размещении: на селитебных территориях (жилые зоны, общественно-деловые зоны, рекреационные зоны); на производственных территориях (производственные и коммунально-складские зоны, зоны транспортной инфраструктуры); при использовании территорий и объектов с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения;

    - в части вопросов охраны окружающей среды и обеспечения условий санитарно-гигиенической безопасности населения в местных нормативах конкретизированы основные положения региональных нормативов в вопросах охраны водных объектов и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

    - на основании требований градостроительного проектирования, размещенных в различных разделах региональных нормативов суммированы и приводятся в отдельном разделе местных нормативов требования и рекомендации по установлению красных линий и линий отступа застройки в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

    - по вопросам, неурегулированным в местных нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.02 № 184-ФЗ "О техническом регулировании" и региональными нормативами градостроительного проектирования;

    - местные нормативы не могут содержать минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже, чем показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в региональных нормативах градостроительного проектирования.

  - Пространственная организация территориального планирования — в основе пространственной организации территориального планирования лежат принципы функционального зонирования и размещения объектов местного значения, определенные в Генеральном плане города Переславля-Залесского.

Расчетные показатели жилых зон

  - Основными показателями плотности застройки являются:

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений, к площади участка (квартала).

  - Плотность застройки и процент застройки территорий жилых зон необходимо принимать с учетом градостроительной ценности территории, состояния окружающей среды, других особенностей градостроительных условий.

  - Размеры участков индивидуального жилищного строительства и приквартирных земельных участков необходимо принимать с учетом особенностей градостроительной ситуации, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны.

  - При проектировании жилой зоны минимальную расчетную плотность населения на селитебной территории рекомендуется принимать согласно таблице 1.

Таблица 1

| Зона различной степени градостроительной ценности территории | Плотность населения территории жилого микрорайона (квартала), чел./га |
| --- | --- |
| Высокой | 165 |
| Средней | 140 |
| Низкой | 115 |

  - Минимальную расчетную плотность населения селитебной территории по расчетным периодам развития территории рекомендуется принимать согласно таблице 2.

Таблица 2

| Зона различной степени градостроительной ценности территории | Плотность населения на территории микрорайона (квартала), чел./га, при показателях жилищной обеспеченности, м2/чел. |
| --- | --- |
|  | Отчет 2005 г. | 2015 г. | 2025 г. |
|  | Всего | в том числе государственное и муниципальное жилье (при наличии, не более) |  |  |
|  | 20,8 | 18,0 | 23,4 | 26,3 |
| Высокой | 346 | 400 | 308 | 274 |
| Средней | 286 | 330 | 254 | 226 |
| Низкой | 156 | 180 | 139 | 123 |

  - Границы расчетной территории микрорайона (квартала) следует устанавливать по красным линиям магистральных улиц и улиц местного значения, по осям проездов или пешеходных путей, по естественным рубежам, а при их отсутствии — на расстоянии 3 м от линии застройки. Из расчетной территории микрорайона (квартала) должны быть исключены площади участков объектов общегородского значения, объектов, имеющих историко-культурную и архитектурно-ландшафтную ценность, а также объектов повседневного пользования, рассчитанных на обслуживание населения смежных микрорайонов в нормируемых радиусах доступности (пропорционально численности обслуживаемого населения). В расчетную территорию следует включать все площади участков объектов повседневного пользования, обслуживающих расчетное население, в том числе расположенных на смежных территориях, а также в подземном и надземном пространствах.

  - При применении высокоплотной 2-, 3-, 4-, 6-этажной жилой застройки расчетную плотность населения следует принимать не менее чем для зоны средней градостроительной ценности.

  - При застройке площадок, требующих проведение сложных мероприятий по инженерной подготовке территории, расчетная плотность населения принимается не менее чем для зоны высокой градостроительной ценности.

  - При формировании в микрорайоне единого физкультурно-оздоровительного комплекса для школьников и населения и уменьшении удельных размеров площадок для занятий физкультурой необходимо соответственно увеличивать плотность населения.

  - При застройке территорий, примыкающих к паркам или расположенных в их окружении, суммарную площадь озелененных территорий допускается уменьшать, но не более чем на 30 процентов, соответственно увеличивая плотность населения.

  - В микрорайонах (кварталах) расчетная плотность населения не должна превышать 450 чел./га.

  - Данные расчетные показатели на перспективу корректируются с учетом фактических статистических данных минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений по Ярославской области.

  - Расчетная жилищная обеспеченность (м2 общей площади квартиры на 1 чел.):

    - муниципальное жилье (не менее) – 18 м2;

    - общежитие (не менее) – 6 м2.

  - Расчетные показатели жилищной обеспеченности для индивидуальной и коммерческой жилой застройки не нормируются.

  - Минимально допустимые размеры площадок дворового благоустройства и расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок принимаются по таблице 3.

Таблица 3

| Площадки | Удельный размер площадки, м2/чел | Расстояние до окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 10 |
| Для занятий физкультурой | 2,0 | 10 |
| Для занятий футболом, хоккеем | 2,0 | 40 |
| Для хозяйственных целей | 0,3-0,4 | 20 |
| Для выгула собак | 0,3 | 40 |

  - Хозяйственные площадки следует располагать не далее 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание.

  - Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятий физкультурой следует принимать не менее 20 м.

  - Расстояние от площадки для сушки белья не нормируется.

  - Расстояние от парковок (парковочных мест) устанавливается в зависимости от числа автомобилей и расположения относительно жилых зданий.

  - Допускается уменьшать, но не более чем на 50 % удельные размеры площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона или квартала в пределах 15 минутной пешеходной доступности для населения.

  - Минимальное расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек (гаражи, бани, сараи), расположенных на соседнем участке принимается равным 6 м.

  - Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований.

  - Расстояние между жилыми домами принимается по таблице 4.

Таблица 4

| Высота дома (количество этажей) | Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий, м | Минимальное расстояние между длинными сторонами и торцами зданий с окнами из жилых комнат, м |
| --- | --- | --- |
| 2-3 | 15 | 10 |
| 4 и более | 20 |  |

  - Расстояния между зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и бытовых разрывов.

  - Минимальное расстояние до границ соседнего участка от построек, стволов деревьев и кустарников принимается по таблице 5.

Таблица 5

| Объекты | Минимальное расстояние до границ соседнего участка, м |
| --- | --- |
| От индивидуального или блокированного жилого дома | 3,0 |
| От вспомогательных объектов жилой застройки (баня, гараж, сарай) | 1,0 |
| От стволов высокорослых деревьев | 4,0 |
| От стволов среднерослых деревьев | 2,0 |
| От кустарника | 1,0 |

  - Минимальное расстояние до красной линии от построек на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, принимается по таблице 6.

Таблица 6

| Объекты | Минимальное расстояние до красной линии, м |
| --- | --- |
| От индивидуального или блокированного жилого дома | 5 |
| От хозяйственных построек | 5 |

  - Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) должна составлять не менее 6 м2 на 1 человека.

  - Озеленение деревьями в грунте должно составлять не менее 50 процентов от нормы озеленения на территории.

  - Минимальная норма озеленения для микрорайона (квартала) рассчитывается на максимально возможное население (с учетом обеспеченности общей площадью на 1 человека). Озелененные территории жилого микрорайона (квартала) рассчитываются в зависимости от численности населения, установленной в процессе проектирования, и не суммируются по элементам территории.

  - В случае примыкания жилого района к общегородским зеленым массивам возможно сокращение нормы обеспеченности жителей территориями зеленых насаждений жилого района на 25 процентов.

  - Уровень обеспеченности детскими дошкольными учреждениями и размер их земельного участка (количества мест на 1000 жителей) – 47-57 мест принимается по таблице 7.

Таблица 7

| Уровень обеспеченности | Размер земельного участка, м2/единицу измерения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Дети (1-6 лет) - до 70-85% | Для отдельно стоящих зданий – 40 при вместимости до 100 мест - 35. Для встроенных при вместимости более 100 мест – 29. | Размер групповой площадки на 1 место следует принимать (не менее): для детей ясельного возраста – 7,2 м2; для детей дошкольного возраста – 9,0 м2. |

  - Радиус обслуживания детскими дошкольными учреждениями равен 500 м. Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения.

  - Уровень обеспеченности общеобразовательными учреждениями и размер их земельного участка (количество мест на 1 тыс. чел. – 99 места, в том числе, для 10-11 классов – 18 мест) принимаются по таблице 8.

Таблица 8

| Уровень обеспеченности | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Уровень охвата школьников I-XI классов - 100% | На одно место при вместимости учреждений: до 400 - 50 м2; от 400 до 500 - 60 м2; от 500 до 600 - 50 м2; от 600 до 800 - 40м2; от 800 до 1100 - 33 м2; от 1100 до 1500 - 17 м2; (в условиях реконструкции возможно уменьшение на 20 %) | На земельном участке выделяются следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом для населения ближайших кварталов. |

  - Радиус обслуживания общеобразовательными учреждениями – 500 м. Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные общеобразовательные учреждения.

  - Минимальное расстояние от стен зданий общеобразовательных школ и границ земельных участков детских дошкольных учреждений до красной линии принимается равным 10 м, до стен жилых зданий, зданий общеобразовательных школ, дошкольных образовательных и лечебных учреждений указанное расстояние принимается по нормам инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям.

  - Уровень обеспеченности учреждениями внешкольного образования и межшкольными учебно-производственными предприятиями и размер их земельного участка принимаются по таблице 9.

Таблица 9

| Учреждение | Уровень обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения внешкольного образования | 10%, в том числе по видам: дворец культуры – 3%; детская спортивная школа – 4%; детская школа искусств (музыкальная, хореографическая, художественная) – 3%. | % от общего числа школьников | В соответствии с техническими регламентами |

  - Радиус обслуживания учреждений внешкольного образования:

    - зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 500 м;

    - зона индивидуальной жилой застройки – 700 м.

  - Уровень обеспеченности учреждениями среднего и начального профессионального образования принимается по таблице 10.

Таблица 10

| Учреждение | Уровень обеспеченности | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения среднего и начального профессионального образования | В соответствии с техническими регламентами | На одно место при вместимости учреждений: до 300 - 75 м2; свыше 300 до 900 – 50-65 м2; свыше 900 до 1600 – 30-40 м2. | При создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров, учащихся: от 1500 до 2000 – на 10%; свыше 2000 до 3000 – на 20%; свыше 3000 – на 30%. Размеры жилой зоны, учебных и вспомогательных хозяйств, полигонов и автодромов в указанные размеры не входят. |

Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территории общественно-деловых зон

  - Уровень обеспеченности спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями и размер их земельного участка принимаются по таблице 11.

Таблица 11

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |
| --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина |
| Спортивный зал общего пользования | м2 площади пола на 1000 чел. | 60 |
| Бассейн крытый и открытый общего пользования | м2 зеркала воды на 1000 чел. | 20 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в селитебной территории | м2 общей площади на 1000 чел | 70 |
| Плоскостные спортивные сооружения | м2 на 1000 чел. | 2000 |
| Детско-юношеская спортивная школа | % от общего числа школьников | 2,3 |
| Объект спорта, предназначенный для подготовки спортивного резерва | % от числа молодежи в возрасте 16-20 лет | 0,25 |

  - Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания, размещаемыми в жилой застройке, следует принимать в соответствии с таблицей 12.

Таблица 12

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | 500 |
| Общеобразовательные школы | 500 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 500 |
| Физкультурно-спортивные центры жилых районов | 1500 |
| Поликлиники и их филиалы | 1000 |
| Аптеки в селитебной территории | 500 |
| Аптеки в районах в селитебной территории при малоэтажной застройке жилыми домами до 4 этажей | 800 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения при застройке: - многоэтажной (до 9 этажей) - малоэтажной (до 4 этажей) | 500 800 |
| Отделения связи и филиалы банков | 500 |

  - Уровень обеспеченности учреждениями культуры принимается по таблице 13.

Таблица 13

| Учреждение | Единица измерения | Норма обеспеченности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Помещения для организации досуга населения, детей и подростков (в жилой застройке) | Количество мест на 1000 чел. | 50-60 | Возможна организация на базе школы |
| Клубы, дома культуры | Количество мест на 1000 чел. | 50 | Киноустановки предусматриваются в каждом клубе |
| Городские массовые библиотеки | Количество ед. хранения/количество читательских мест на 1000 чел. | 4/2 | Дополнительно в центральной городской библиотеке на 1000 чел. 200 ед. хранения и 2 читательских места |

  - Уровень обеспеченности учреждениями здравоохранения и размер их земельного участка принимаются по таблице 14.

Таблица 14

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стационары всех типов со вспомогательными зданиями и сооружениями | Вместимость и структура стационаров устанавливаются органами здравоохранения и определяется заданием на проектирование | 1 койка | На одно койко-место при вместимости учреждений: до 50 коек – 300 м2; 50-100 коек – 300-200 м2; 100-200 коек – 200-140 м2; 200-400 коек – 140-100 м2; 400-800 коек – 100-80 м2; 800-1000 коек – 80-60 м2; более 1000 коек – 60 м2. | Территория больницы должна отделяться от окружающей застройки защитной зеленой полосой шириной не менее 10 м. Площадь зеленых насаждений и газонов должна составлять не менее 60% общей площади участка. |
| Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | Вместимость и структура устанавливаются органами здравоохранения и определяется заданием на проектирование | Посещений в смену на 1000 чел. населения | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3га | Не допускается непосредственное соседство поликлиник с детскими дошкольными учреждениями. |
| Станция скорой медицинской помощи | 1 автомашина в пределах зоны 15-минутной доступности на специальной автомашине | Количество специальных автомашин на 10 тыс. чел. | 0,05 га на 1 автомашину, но не менее 0,1 га. | В пределах зоны 15-ти минутной доступности на специальной автомашине. |

Примечания к таблице:

    - на одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5;

    - при размещении двух и более стационаров на одном земельном участке общую его площадь следует принимать по норме суммарной вместимости стационаров;

    - размеры земельных участков больниц, следует увеличивать: инфекционных и онкологических на 15%, туберкулезных и психиатрических на 25%, восстановительного лечения для взрослых на 20%, для детей на 40%.

  - Радиус обслуживания учреждениями здравоохранения принимается по таблице 15.

Таблица 15

| Учреждение | Максимальный расчетный показатель, м |
| --- | --- |
|  | зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки | зона индивидуальной жилой застройки |
| Поликлиника | 800 | 1000 |
| Раздаточный пункт молочной кухни | 300 | 600 |
| Аптека | 300 | 600 |

  - Минимальное расстояние от стен зданий учреждений здравоохранения до красной линии:

    - больничные корпуса (не менее) – 30 м;

    - поликлиники (не менее) – 15 м.

  - Уровень минимальной обеспеченности предприятиями торговли и общественного питания и размер их земельного участка принимаются по таблице 16.

Таблица 16

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазины, в том числе: | 280 | м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | Предприятия торговли, м2 торговой площади: (на 100 м2 торговой площади) до 20 м2 – 0,05 - 0,06 га на объект; свыше 20 до 50 – 0,04-0,05 га; свыше 50 до 100 – 0,03 – 0,04 га; свыше 100 до 500 – 0,02 – 0,03 га; свыше 500 – 0,02 га. | В случае автономного обеспечения предприятий инженерными системами и коммуникациями, а также размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена до 50%. |
| продовольственные | 100 |  |  |  |
| непродовольственные | 180 |  |  |  |
| Рыночные комплексы | 24-40 | м2 торговой площади на 1 тыс.чел. | 7-14 м2 на 1 м2 торговой площади: 14 м2 – при торговой площади комплекса до 600 м2; 7 м2 – при торговой площади комплекса свыше 3000 м2 | Минимальная площадь торгового места составляет 6 м2. Соотношение площади для круглогодичной и сезонной торговли устанавливается заданием на проектирование. |
| Магазины кулинарии | 6 | м2торговой площади | 15 до 20 – 1,1-1,3 на объект. Предприятия торговли, м2 торговой площади: до 250 – 0,08 га на 100 м2 торговой площади; от 250 до 650 – 0,08-0,06 м2 торговой площади; от 650 до 1500 – 0,06-0,04 м2 торговой площади; от 1500 до 3500 – 0,04-0,02 м2 торговой площади; свыше 3500 – 0,02 м2 торговой площади. | Возможно встроено-пристроенные |
| Предприятия общественного питания | 40 | количество мест на 1 тыс.чел. | При числе мест, га на 100 мест: до 50 – 0,2 - 0,25 га на объект; от 50 до 150 – 0,2-0,15 га; свыше 150 – 0,1 га. | В центрах туризма расчет сети предприятий общественного питания принимать с учетом временного населения. Потребность в предприятиях питания на производственных предприятиях, организациях и учебных заведениях рассчитываются по ведомственным нормам на 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену. Заготовочные предприятия общественного питания рассчитываются по норме — 300 кг в сутки на 1 тыс. чел. |

  - Уровень минимальной обеспеченности предприятиями бытового обслуживания населения и размер их земельного участка принимаются по таблице 17.

Таблица 17

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия бытового обслуживания | в том числе | 9 | количество рабочих мест на 1 тыс. чел. | На 10 рабочих мест для предприятий мощностью: от 10 до 50 – 0,1-0,2 га; от 50 до 150 – 0,05-0,08 га; свыше 150 – 0,03-0,04 га. | Для производственных предприятий и других мест приложения труда показатель расчета предприятий бытового обслуживания следует принимать 5-10 % от общей нормы. Возможно встроено пристроенные. |
|  | для обслуживания населения | 5 |  |  |  |
|  | для обслуживания предприятий | 4 |  | 0,5-1,2 га на объект |  |
| Прачечные | в том числе | 150 | кг. белья в смену на 1 тыс. чел. | 0,1-0,2 га на объект | Показатель расчета фабрик-прачечных дан с учетом обслуживания общественного сектора до 40 кг. в смену. |
|  | для обслуживания населения | 10 |  |  |  |
|  | фабрики-прачечные | 110 |  | 0,5-1,0 га |  |
| Химчистки | в том числе | 4 | кг. вещей в смену на 1 тыс. чел. | 0,1-0,2 га на объект |  |
|  | для обслуживания населения | 4 |  |  |  |
|  | фабрики-химчистки | 4 |  | 0,5-1,0 га |  |
| Бани |  | 5 | кол. мест на 1 тыс. чел. | 0,2-0,4 га на объект | Нормы расчета вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс. человек допускается уменьшать до 3 мест. |

  - Радиус обслуживания учреждениями торговли и бытового обслуживания населения принимается по таблице 18.

Таблица 18

| Учреждение | Единица измерения | Зона многоквартирной и малоэтажной застройки | Индивидуальная жилая застройка |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения | м | 500 | 800 |

Примечания к таблице:

    - указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные учреждения;

    - доступность специализированных учреждений обслуживания всех типов, обусловливается характером учреждения, эффективностью и прибыльностью размещения.

  - Уровень обеспеченности организациями и учреждениями управления, кредитно-финансовыми организациями, а также предприятиями связи и размер их земельного участка принимается по таблице 19.

Таблица 19

| Учреждение | Норма обеспеченности на 1000 жителей | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отделения банков, операционная касса | 0,3-0,5 | количество операционных мест (окон) на 1-2 тыс. чел. | При количестве операционных касс, га на объект: 3 кассы – 0,05 га; 20 касс – 0,4 га. |  |
| Отделение связи | 1 | 1 объект на 1-10 тыс. чел. | Для населенного пункта численностью: 0,5 - 2 тыс.чел. – 0,3 - 0,35 га; 2 - 6 тыс.чел. – 0,4-0,45 га. |  |
| Организации и учреждения управления | В соответствии с техническими регламентами | объект | При этажности 3 - 5 этажей – 54 - 30 м2 на одного сотрудника окружного, районного и городского органа власти. | Большая площадь принимается для объектов меньшей этажности. |
| Проектные организации и конструкторские бюро | В соответствии с техническими регламентами | объект | 30-15 м2 на одного сотрудника при этажности здания 2-5 этажей |  |
| Суды | В соответствии с действующим законодательством | количество судей | При количестве судей, га на объект: 1 судья - 0,15 га; 5 судей - 0,4 га; 10 судей – 0,3 га; 25 судей – 0,5 га. |  |

  - Радиус обслуживания филиалами банков и отделениями связи – 800 м.

  - Уровень обеспеченности предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и размер их земельного участка принимаются по таблице 20.

Таблица 20

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гостиницы | 6 | количество мест на 1 тыс. чел. | м2 на одно место при числе мест гостиницы: от 25 до 100 – 55 м2; свыше 100 – 30 м2. |  |
| Жилищно-эксплуатационные организации | 1 | количество объектов на 20 тыс. чел. | 0,3 га на 1 объект |  |
| Пожарные депо | 1,3 | количество пожарных машин на 1 тыс. чел. | 0,5-2 га на объект | Количество пожарных машин зависит от размера территории населенного пункта или их групп |
| Кладбища традиционного захоронения и крематории | - | га | 0,24 га на 1 тыс. чел., но не более 40 га. | Определяется с учетом количества жителей, перспективного роста численности населения и коэффициента смертности. |

  - Расстояние от предприятий жилищно-коммунального хозяйства до стен жилых домов, общеобразовательных школ, детских дошкольных и учреждений здравоохранения принимается по таблице 21.

Таблица 21

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, м |
| --- | --- |
|  | до красной линии | до стен жилых домов | до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений |
| Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания) | 25 | По нормам инсоляции и освещенности |
| Приемные пункты вторичного сырья | - | 20 | 50 |
| Пожарные депо | 10 | - | - |
| Кладбища традиционного захоронения и крематории | 6 | 300 | 300 |
| Кладбища для погребения после кремации | 6 | 100 | 100 |

Примечания к таблице:

    - участки детских дошкольных учреждений, вновь размещаемых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам;

    - после закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояния до жилой застройки могут быть сокращены до 100 м;

    - в сложившихся районах, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарного надзора, но принимать не менее 100 м;

    - приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта;

    - на земельном участке больницы необходимо предусматривать отдельные въезды в зоны хозяйственную и корпусов: лечебных - для инфекционных и неинфекционных больных (отдельно) и патологоанатомического.

  - Уровень обеспеченности школами-интернатами и размер их земельного участка принимается по таблице 22.

Таблица 22

| Норма обеспеченности | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| В соответствии с техническими регламентами | На одно место при вместимости учреждений: до 200 до 300 - 70 м2; свыше 300 до 500 – 65 м2; свыше 500 и более – 45 м2. | При размещении на участке спального корпуса интерната площадь участка увеличивается на 0,2 га, относительно основного участка. |

Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территорий коммунально-складских и производственных зон

  - Размеры земельных участков складов, предназначенных для обслуживания населения (м2 на 1 чел.) – 2,5 м2.

  - Уровень обеспеченности общетоварными складами и размер их земельного участка принимаются по таблице 23.

Таблица 23

| Тип склада | Единица измерения | Площадь складов | Размер земельного участка на 1000 чел. для одноэтажных складов/многоэтажных |
| --- | --- | --- | --- |
| Продовольственных товаров | м2 на 1 тыс. чел. | 77 | 310/210* |
| Непродовольственных товаров | м2 на 1 тыс. чел. | 217 | 740/490* |

Примечание к таблице: при размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

  - Уровень обеспеченности специализированными складами и размер их земельного участка принимается по таблице 24.

Таблица 24

| Тип склада | Норма обеспеченности, т | Размер земельного участка на 1000 чел. для одноэтажных складов/многоэтажных |
| --- | --- | --- |
| Холодильники распределительные (хранение мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, молочных продуктов и яиц) | 27 | 190/70 |
| Фруктохранилища | 17 | - |
| Овощехранилища | 54 | 1300/610 |
| Картофелехранилища | 57 | - |

  - Размеры земельных участков складов строительных материалов принимаются по таблице 25.

Таблица 25

| Склады | Единица измерения | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Склады строительных материалов (потребительские) | м2 на 1 тыс. чел. | 300 |

  - В пределах селитебной территории допускается размещать производственные предприятия, не выделяющие вредные вещества, с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами, не создающие шума, превышающего установленные нормы, не требующие устройства железнодорожных подъездных путей и подъезда грузового автотранспорта более 50 автомобилей в сутки. При этом расстояние от границ участка производственного предприятия до жилых зданий, участков дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м.

  - Площадь озеленения санитарно-защитных зон промышленных предприятий принимается по таблице 26.

Таблица 26

| Ширина санитарно-защитной зоны предприятия | Норма обеспеченности | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| До 300 | 60 | % |
| Свыше 300 до 1000 | 50 | % |

  - Ширина полосы древесно-кустарниковых насаждений, со стороны селитебной территории, в составе санитарно-защитной зоны предприятий (не менее) принимается по таблице 27.

Таблица 27

| Ширина санитарно-защитной зоны предприятия | Норма обеспеченности | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| До 100 | 20 | м |
| Свыше 100 | 50 | м |

Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территорий рекреационных зон

  - Норма обеспеченности городской территории зелеными насаждениями общего пользования (м2 на 1 чел.) – 10 м2.

  - Минимальная площадь территорий общего пользования (парки, скверы, сады):

    - общегородские парки – 15 га;

    - сады – 3 га;

    - скверы – 0,5 га.

  - Минимальный процент озелененности территории парков и садов (% от общей площади парка, сада) – 70 %.

  - Расчетное число единовременных посетителей территорий парков (количество посетителей на 1 га парка) – 100 чел.

  - Расстояние от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников принимается по таблице 28.

Таблица 28

| Здания, сооружения и объекты инженерного благоустройства | Расстояние от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до оси, м |
| --- | --- |
|  | ствола дерева | кустарника |
| Наружная стена здания и сооружения | 5 | 1,5 |
| Край тротуара | 0,7 | 0,5 |
| Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровки канавы | 2 | 1 |
| Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада | 4 | - |
| Подошва откоса, террасы и др. | 1 | 0,5 |
| Подошва или внутренняя грань подпорной стенки | 3 | 1 |
| Подземной сети газопровода, канализации | 1,5 | - |
| Подземной тепловой сети (стенка канала, тоннеля или оболочки при бесканальной прокладке) | 2 | 1 |
| Подземные сети водопровода, дренажа | 2 | - |
| Подземный силовой кабель, кабель связи | 2 | 0,7 |

Примечания к таблице:

    - приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра;

    - деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений;

    - при односторонней юго-западной и южной ориентации жилых помещений необходимо предусматривать дополнительное озеленение, препятствующее перегреву помещений.

  - Время пешеходной доступности для парков должно составлять не более 20 минут.

  - Доступность зон массового кратковременного отдыха на общественном транспорте – не более 1,5 часа.

  - Площадь территории зон массового кратковременного отдыха – не менее 50 га.

  - Размеры зон на территории массового кратковременного отдыха принимаются по таблице 29.

Таблица 29

| Интенсивность использования | Норма обеспеченности | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| Зона активного отдыха | 100 | м2 на 1 посетителя |
| Зона средней и низкой активности | 500-1000 |  |

  - Норма обеспеченности учреждениями отдыха и размер их земельного участка принимаются по таблице 30.

Таблица 30

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Базы отдыха, санатории | по заданию на проектирование | место | на 1 место 140-160 |
| Туристские базы | по заданию на проектирование | место | на 1 место 65-80 |
| Туристские базы для семей с детьми | по заданию на проектирование | место | на 1 место 95-120 |

  - Расстояние от зон отдыха до санаториев, дошкольных санитарно-оздоровительных учреждений, автомобильных дорог общей сети и железных дорог – не менее 500 м, от домов отдыха – не менее 300 м.

Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территорий зон транспортной инфраструктуры

  - Уровень автомобилизации – 500 автомобилей на 1000 жителей, включая ведомственные легковые машины и такси.

  - Категории городских дорог следует назначать в соответствии с классификацией, указанной в таблице 31.

Таблица 31

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Магистральные дороги: скоростного движения | Скоростная транспортная связь города, выходы на внешние автомобильные дороги к крупным зонам массового отдыха и населенным пунктам района. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях |
| регулируемого движения | транспортная связь между районами города, на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами в одном уровне |
| Магистральные улицы: общегородского значения: непрерывного движения | Транспортная связь между жилыми, производственными зонами и общественными центрами, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях |
| регулируемого движения | транспортная связь между жилыми, производственными зонами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в одном уровне |
| районного значения: транспортно-пешеходные пешеходно-транспортные | транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и производственными зонами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы и дороги; пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района |
| Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке | Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения |
| улицы и дороги в производственных, в том числе коммунально-складских зонах | транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон, выходы на магистральные дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне |
| пешеходные улицы и дороги | пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |
| парковые дороги | транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей |
| проезды | подъезд транспортных средств к жилым, общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам |
| велосипедные дорожки | по свободным от других видов транспорта трассам |

  - Расчетные параметры и категории городских дорог определяются по таблице 32.

Таблица 32

| Категория дорог | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина в красных линиях, м | Ширина полосы движения, м | Число полос движе-ния | Наимень-ший радиус кривых в плане, м | Наиболь-ший про-дольный уклон, % | Ширина пешеход- ной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |  |  |  |  |  |  |
| Скоростного движения | 120 | 50 - 75 | 3,75 | 4 - 6 | 600 | 30 | - |
| регулируемого движения | 80 | 40 - 65 | 3,50 | 2 - 6 | 400 | 50 | - |
| Магистральные улицы: |  |  |  |  |  |  |  |
| общегородского значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| непрерывного движения | 100 | 40 - 80 | 3,75 | 4 - 8 | 500 | 40 | 4,5 |
| Регулируемого движения | 80 | 37 - 75 | 3,50 | 4 - 8 | 400 | 50 | 3,0 |
| транспортно - пешеходные | 70 | 35 - 45 | 3,50 | 2 - 4 | 250 | 60 | 2,25 |
| пешеходно - транспортные | 50 | 30 - 40 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке | 40 | 15 - 25 | 3,00 | 2 - 3* | 90 | 70 | 1,5 |
| улицы и дороги в производственной зоне | 50 | 15 - 25 | 3,50 | 2 | 90 | 60 | 1,5 |
| парковые дороги | 40 |  | 3,00 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды: |  |  |  |  |  |  |  |
| основные | 40 | 10 - 11,5 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 7 - 10 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы: |  |  |  |  |  |  |  |
| основные | - |  | 1,00 | По рас-чету | - | 40 | По проекту |
| второстепенные | - |  | 0,75 | То же | - | 60 | По проекту |
| Велосипедные дорожки | 20 |  | 1,50 | 1 - 2 | 30 | 40 | - |

* С учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей.

Примечание к таблице:

    - ширина улиц и дорог в красных линиях принимается:

      - магистральных дорог 50-75 м;

      - магистральных улиц 40-80 м;

      - улиц и дорог местного значения 15-25 м.

      - на магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей допускается увеличивать ширину полосы движения до 4 м;

    - в пределах фасадов зданий, имеющих входы, ширина проезда составляет 5,5 м.

  - На однополосных проездах необходимо предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м между ними.

  - Максимальная протяженность тупиковых проездов принимается равной 150 м.

  - Минимальные размеры разворотных площадок на тупиковых улицах и дорогах, с учетом обеспечения радиуса разворота:

    - для разворота легковых автомобилей – 12 м;

    - для разворота пассажирского общественного транспорта – 15 м.

  - Ширина одной полосы движения пешеходных тротуаров улиц и дорог – 0,75-1,0 м.

  - При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

  - Пропускная способность одной полосы движения для тротуаров принимается по таблице 33.

Таблица 33

|  | Единица измерения | Норма обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| Для тротуаров вдоль застройки с объектами обслуживания и пересадочных узлах с пересечением пешеходных потоков | чел./час | 500 |
| Для тротуаров, отдаленных от застройки или вдоль застройки без учреждений обслуживания | чел./час | 700 |

  - Плотность сети общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях принимается в пределах 1,5-2,5 км/км2. Плотность сети магистральных улиц на расчетный период в среднем по городу следует принимать не менее 2,2 км/км2.

  - Максимальное расстояние до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от жилых домов, объектов массового посещения и зон массового отдыха населения принимается по таблице 34.

Таблица 34

| Расстояние до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от: | Норма обеспеченности, м |
| --- | --- |
| жилых домов | 200 |
| объектов массового посещения | 50 |
| зон массового отдыха населения | 800 |

  - Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта принимается 400-600 м, в пределах центрального ядра принимается 300 м.

  - Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта в зоне индивидуальной застройки принимается 600 м.

  - Радиусы дорог, при которых, в зависимости от категории дороги, допускается располагать остановки общественного транспорта, принимаются по таблице 35.

Таблица 35

| Категория дорог | Минимальный радиус дорог, м | Примечание |
| --- | --- | --- |
| I и II категория | 1000 | Продольный уклон должен быть не более 40 ‰. |
| III категория | 600 |  |
| IV и V категория | 400 |  |

  - Пешеходные переходы в одном уровне с проезжей частью (наземные) на магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следует предусматривать с интервалом 200-300 м, на магистральных улицах непрерывного движения с интервалом 300-400 м.

  - Максимальное расстояние между въездами и сквозными проездами в зданиях на территорию микрорайона принимается 300 м.

  - Минимальное расстояние от места пересечения проезда с проезжей частью магистральной улицы регулируемого движения до стоп-линии перекрестка принимается 50 м.

  - Минимальное расстояние от места пересечения проезда с проезжей частью магистральной улицы регулируемого движения до остановки общественного транспорта принимается 20 м.

  - Максимальное расстояние от края проезжей части улиц и дорог до линии застройки принимаются по таблице 36.

Таблица 36

| Категория улиц и дорог | Максимальное расстояние, м |
| --- | --- |
| Магистральные улицы и дороги | 50 |
| Улицы, местные и боковые проезды | 25* |

* - в случае превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

  - Минимальные радиусы закругления бортов проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных полос:

    - для магистральных улиц и дорог регулируемого движения – 8 м;

    - местного значения – 5 м;

    - на транспортных площадях – 12 м;

    - в стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных улиц и дорог регулируемого движения допускается принимать не менее 6 м, на транспортных площадях – 8 м.

  - Минимальные размеры прямоугольного треугольника видимости принимаются по таблице 37.

Таблица 37

| Условия | Скорость движения | Размеры сторон, м |
| --- | --- | --- |
| «Транспорт-транспорт» | 40 км/ч | 25 |
|  | 60 км/ч | 40 |
| «Пешеход-транспорт» | 25 км/ч | 8х40 |
|  | 40 км/ч | 10х50 |

  - В пределах треугольника видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных объектов (киосков, рекламы, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

  - Минимальное расстояние от бровки земельного полотна автомобильных дорог различной категорий до границы жилой застройки:

    - от автомобильных дорог I, II, III категорий – 100 м;

    - от автомобильных дорог IV категорий – 50 м.

  - Ширина санитарно-защитной зоны от железных дорог различных категорий принимается 100 м. При условии размещения железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих допустимые уровни шума, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена до 50 м.

Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования сооружений для хранения и обслуживания транспортных средств

  - Норма обеспеченности местами постоянного хранения индивидуального автотранспорта (% машиномест от расчетного числа индивидуального транспорта) – 90 %.

  - Максимальное расстояние от мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта до жилой застройки принимается 800 м, на территориях индивидуальной жилой застройки принимается не более чем 200 м.

  - Минимальный размер земельного участка здания или сооружения должен включать в себя необходимую площадь для размещения функционально связанных со зданием подъездов и стоянок (парковок) для транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, пешеходных маршрутов и мест отдыха адаптированных к возможностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

  - Нормы обеспеченности местами парковки приводятся в таблице 38.

Таблица 38

| Объекты посещения | Расчетные единицы | Число машиномест на 1 расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальный или блокированный жилой дом отдельно стоящий жилой дом на 1 семью | земельный участок | 2 |
| Многоквартирный жилой дом | квартира | 1 |
| Объекты временного проживания | 100 мест | 30 |
| Объекты рекреационного проживания | 100 мест | 20 |
| Объекты рекреационного обслуживания | 100 м2 общей площади | 10 |
| Объекты торговли | 100 м общей площади | 10 |
| Общественное питание в зданиях | 100 мест | 20 |
| Отправление культа | 100 м2 общей площади | 4 |
| Воспитание, образование, подготовка кадров | 100 работающих + 100 студентов | 30+10 |
| Культура, искусство, информатика | 100 мест | 25 |
| Физическая культура, спорт в здании | 100 мест | 20 |
| Спортивные, рекреационные территории | 100 мест/1 га территории | 20/5 |
| Здравоохранение, соцобеспечение | 100 м2 общей площади | 15 |
| Бытовое обслуживание населения | 100 м2 общей площади | 10 |
| Коммунальные объекты, связь, полиция | 100 м2 общей площади | 10 |
| Учреждения управления, финансы, страхование | 100 м2 общей площади | 10 |
| Наука и научное обслуживание | 100 м2 общей площади | 5 |
| Промышленное производство | 100 м2 общей площади | 0,2 |
| Склады | 100 м2 общей площади | 0,2 |
| Обслуживание и хранение автотранспорта | 1 машиноместо | 25 м2 |
| Транспортное обслуживание | 100 пассажиров в час пик | 15 |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | 100 м2 общей площади | 2 |
| Объекты специального назначения | 100 м2 общей площади | 1 |
| Кладбища | 1 га территории | 10 |
| Крематории | 1 га территории | 20 |
| Благоустройство | Земельный участок до 300 м2 | 1 |

  - Размер земельного участка для гаражей, гаражных комплексов в зависимости от этажности определяется в соответствии с таблицей 39.

Таблица 39

| Этажность гаражного сооружения | Единица измерения | Норма обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| Одноэтажное | м2 на 1 машиноместо | 30 |
| Двухэтажное | м2 на 1 машиноместо | 20 |

  - Размер земельного участка гаражей и парков транспортных средств определяется в соответствии с таблицей 40. При соответствующем обосновании размеры земельных участков допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

Таблица 40

| Объект | Единица измерения | Вместимость объекта | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Гаражи грузовых автомобилей | автомобиль | 100 200 | 2 3,5 |
| Автобусные парки | автомобиль | 100 200 | 2,3 3,5 |

  - Размер земельного участка открытых стоянок автомобилей (м2 на 1 машиноместо) принимается 25 м2.

  - Минимальная удаленность въездов и выездов во встроенные гаражи от окон жилых и общественных зданий, зон отдыха, игровых площадок и участков лечебных учреждений принимается 15 м.

  - На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования, расположенной на участке около здания организации сферы услуг или внутри этого здания, следует выделять 10 % машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, в том числе количество специализированных расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, определять расчетом, при числе мест, указанных в таблице 41.

Таблица 41

| Общее количество машино-мест на стоянке (парковке): | Расчетное количество машино-мест на стоянке (парковке) для транспортных средств инвалидов: |
| --- | --- |
| до 100 включительно | 5 %, но не менее одного места |
| от 101 до 200 | 5 мест и дополнительно 3 % от количества мест свыше 100 |
| от 201 до 500 | 8 мест и дополнительно 2 % от количества мест свыше 200 |
| от 501 и более | 14 мест и дополнительно 1 % от количества мест свыше 500 |

  - Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.

  - Разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размерами 6,0x3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины. Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомобилей инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к этим автомобилям должна быть не менее 2,5 м.

  - Размер земельного участка автозаправочной станции (одна топливораздаточная колонка на 1200 автомобилей) определяется по таблице 42.

Таблица 42

| АЗС при количестве топливораздаточных колонок | Единица измерения | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- |
| 2 колонки | га | 0,1 |
| 5 колонок | га | 0,2 |

  - Минимальное расстояние от автозаправочной станции с подземными топливными резервуарами до границ участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений или до стен жилых и общественных зданий принимается 50 м. Данное расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и подземных топливных резервуаров.

  - АЗС следует размещать:

    - на участках дорог с уклоном не более 40(, на кривых в плане радиусом более 1000 м, на выпуклых кривых в продольном профиле радиусом более 10000 м;

    - не ближе 250 м от железнодорожных переездов, не ближе 1000 м от мостовых переходов, на участках с насыпями высотой не более 2,0 м.

  - Размер земельного участка станции технического обслуживания (один пост на 200 автомобилей) определяется по таблице 43.

Таблица 43

| СТО при количестве постов | Единица измерения | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- |
| 10 постов | га | 1,0 |
| 15 постов | га | 1,5 |

  - Мощность станций технического обслуживания автомобилей и расстояние между ними на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения принимается в соответствии с таблицей 44.

Таблица 44

| Интенсивность движения, трансп. ед./сутки | Число постов на СТО в зависимости от расстояния между ними, км | Размещение СТО |
| --- | --- | --- |
|  | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |  |
| 1000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Одностороннее |
| 2000 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |
| 3000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |  |
| 4000 | 3 | 3 | - | - | - |  |

  - Расстояние от станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов, участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений определяется по таблице 45.

Таблица 45

| Здания, участки | Расстояние, м от станций технического обслуживания при числе постов |
| --- | --- |
|  | 10 и менее | 11-30 |
| Жилые дома | 15 | 25 |
| Торцы жилых домов без окон | 15 | 25 |
| Общественные здания | 15 | 20 |
| Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения | 50 | 100 |
| Лечебные учреждения со стационаром | 50 | 100 |

Расчетные показатели объектов инженерной инфраструктуры

  - Расчетные показатели объектов инженерной инфраструктуры в области электроснабжения принимаются в соответствии с таблицей 46.

Таблица 46

| Наименование ресурса | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Электроэнергия, электропотребление | кВт*ч./год на 1 чел. | 2000 | Не нормируется |
| Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки | ч/год | 5700 |  |
| Электрические нагрузки* | кВт | - |  |

  - Расчетные показатели объектов инженерной инфраструктуры в области водо-, теплоснабжения и водоотведения принимаются в соответствии с таблицей 47.

Таблица 47

| Наименование ресурса | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Водоснабжение |
| Зона застройки многоквартирными (мало-, средне- и многоэтажными) жилыми домами с местными водонагревателями | л/сут. на 1 жителя | 195 | Не нормируется |
| То же с централизованным горячим водоснабжением | л/сут. на 1 жителя | 250 |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами с местными водонагревателями | л/сут. на 1 жителя | 230 |  |
| То же с централизованным горячим водоснабжением | л/сут. на 1 жителя | 280 |  |
| Гостиницы | л/сут. на 1 жителя | 230 |  |
| Водоотведение |
| Бытовая канализация, в % от водопотребления |  |  | Не нормируется |
| зона застройки многоквартирными жилыми домами | % | 98 |  |
| зона застройки индивидуальными жилыми домами | % | 85 |  |
| Дождевая канализация. Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения | м3/сут. с 1 га территории | 50 |  |
| Теплоснабжение | ккал/год на 1 м2 общ. пл. жилья | 0,5 | Не нормируется |

  - Место расположения водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения принимается по таблице 48.

Таблица 48

|  | Единица измерения | Минимальное расстояние до водозаборных сооружений |
| --- | --- | --- |
| От существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др. | м | 50 |
| От магистралей с интенсивным движением транспорта | м | 30 |

Примечания к таблице:

    - водозаборные сооружения следует размещать выше по потоку грунтовых вод;

    - водозаборные сооружения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползневым и другим видам деформации.

  - Расчетные показатели объектов инженерной инфраструктуры в области газоснабжения принимаются в соответствии с таблицей 49.

Таблица 49

| Наименование ресурса | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения | м3/ год на 1 чел. | 120 | Не нормируется |
| Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | м3/ год на 1 чел. | 300 |  |
| Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | м3/год на 1 чел. | 180 |  |

Примечания к таблице:

    - для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов;

    - при составлении проекта Генерального плана города Переславля-Залесского допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3);

    - расход газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 42-101-2003.

  - Расчетные показатели объектов инженерной инфраструктуры в области газоснабжения, использующие сжиженный углеводородный газ (СУГ), принимаются в соответствии с таблицей 50.

Таблица 50

| Наименование ресурса | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| СУГ на пищеприготовление при наличии в жилых помещениях газовых плит и централизованного горячего водоснабжения | кг на 1 чел. в месяц | 6,9 | Не нормируется |
| СУГ на приготовление пищи и горячей воды при отсутствии газового водонагревателя в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения | кг на 1 чел. в месяц | 10,4 |  |
| СУГ на приготовление пищи и горячей воды при наличии газового водонагревателя в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения | кг на 1 чел. в месяц | 16,9 |  |
| СУГ на индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений | кг на 1 м2 отапливаемой площади | 5,7 |  |

  - Расчетные показатели объектов инженерной инфраструктуры в области снабжения населения топливом принимаются в соответствии с таблицей 51.

Таблица 51

| Наименование ресурса | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Угольный и торфяной брикет | кг/1 м² общей отапливаемой площади | 100 | Не нормируется |
| Уголь | кг/1 м² общей отапливаемой площади | 70 |  |
| Дрова | м3/1 м² общей отапливаемой площади | 0,28 |  |

  - Расчетные показатели накапливаемых отходов, принимаются в соответствии с таблицей 52.

Таблица 52

| Отходы | Количество отходов на 1 человека в год |
| --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые отходы от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190 | 900 |
| Твердые отходы от жилых зданий не оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 300 | 1100 |
| Общее количество твердых отходов по населенному пункту с учетом общественных зданий | 280 | 1400 |
| Жидкие отходы из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5 | 8 |

Примечания к таблице:

    - нормы накопления крупногабаритных отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов;

    - санитарную очистку территорий населенных пунктов следует осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88;

    - расчетное количество накапливающихся коммунальных отходов должно периодически (раз в пять лет) уточняться по фактическим данным, а норма корректироваться.

  - Расчетные показатели объектов по утилизации и переработке отходов принимаются в соответствии с таблицей 53.

Таблица 53

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью, тыс. т. в год: | До 100 | га земельного участка, на 1000 т. бытовых отходов | 0,05 | Не нормируется |
|  | свыше 100 |  | 0,05 |  |
| Склады компоста |  | 0,04 |  |
| Полигоны |  | 0,02 |  |
| Поля компостирования |  | 0,5 |  |
| Сливные станции |  | 0,02 |  |
| Мусороперегрузочные станции |  | 0,04 |  |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) |  | 0,3 |  |

Охрана водных объектов

  - На городской территории располагаются водные объекты, с водоохранной зоной (далее - ВОЗ) от 50 до 200 м.

  - ВОЗ выделяется в целях:

    - предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод;

    - предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов;

    - сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира.

  - Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в ВОЗ:

    - складирование мусора;

    - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

    - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений (авиационно-химических) работ;

    - размещение стоянок транспортных средств, заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, других машин и механизмов;

    - проведение рубок главного пользования.

  - Дополнительные ограничения устанавливаются в пределах прибрежных защитных полос:

    - размещение отвалов размываемых грунтов;

    - движение автомобилей кроме специального назначения.

  - Условно разрешенные виды использования (по специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления и охраны водного фонда с использованием процедур публичных слушаний):

    - озеленение территории;

    - малые формы и элементы благоустройства;

    - размещение объектов водоснабжения, водозаборных сооружений (при наличии лицензии на водопользование, где устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима);

    - временные, нестационарные сооружения торговли и обслуживания (кроме АЗС, ремонтных мастерских, других производственно-обслуживающих объектов), при условии соблюдения санитарных норм их эксплуатации.

Требования и рекомендации по установлению красных линий и линий отступа застройки, определению места допустимого размещения зданий, строений, сооружений

  - Красные линии — линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.

  - За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения.

  - В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).

  - В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:

    - объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);

    - отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (автозаправочные станции, мини-мойки, посты проверки СО);

    - отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная торговля и бытовое обслуживание).

  - Линии застройки — условные линии, устанавливающие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.

  - Отступ застройки — расстояние между красной линией или границей земельного участка и стеной здания, строения, сооружения.

  - Границы территории микрорайона (квартала) следует устанавливать по красным линиям магистральных улиц и улиц местного значения, по осям проездов или пешеходных путей, по естественным рубежам, а при их отсутствии — на расстоянии не менее 3 м от линии застройки.

  - Жилые дома на территории малоэтажной застройки располагаются с отступом от красных линий.

  - Индивидуальный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов принимается не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

  - В отдельных случаях допускается размещение индивидуальных жилых домов по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки.

  - Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания следует принимать на основе расчетов инсоляции и коэффициента естественной освещенности, соблюдения противопожарных и санитарных разрывов, но не менее приведенных в таблице 54.

Таблица 54

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, м |
| --- | --- |
|  | до красной линии | до стен жилых зданий | до зданий общеобразовательных школ, дошкольных образовательных и лечебных учреждений |
| Дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания) | 25 | по нормам инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям |  |
| Приемные пункты вторичного сырья и стеклотары | - | 20 | 50 |
| Пожарные депо | 10 | 50 | 50 |

  - Участки дошкольных образовательных учреждений, вновь размещаемых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

Глава 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей

Перечень объектов местного значения с нормируемыми уровнями обеспеченности населения города и территориальной доступности таких объектов

  - Обоснование расчетных показателей основывается на:

    - применении и соблюдении требований и норм, связанных с градостроительной деятельностью, содержащихся:

      - в нормативных правовых актах Российской Федерации;

      - в нормативных правовых актах Ярославской области;

      - в муниципальных правовых актах города Переславля-Залесского;

      - в национальных стандартах и сводах правил;

      - в технических регламентах;

    - учете показателей и данных, содержащихся:

      - в планах и программах комплексного социально-экономического развития города Переславля-Залесского;

      - в официальных статистических отчетах, содержащих сведения о состоянии экономики и социальной сферы, социально-демографическом составе и плотности населения на территории города Переславля-Залесского;

      - в документах территориального планирования Российской Федерации и Ярославской области;

      - в документах территориального планирования города Переславля-Залесского;

      - в проектах планировки территории;

      - в методических материалах в области градостроительной деятельности;

    - в корректном применении математических моделей и методов при проведении аналитических расчетов показателей местных нормативов.

  - Материалы по обоснованию расчетных показателей с указанием пунктов и таблиц основной части местных нормативов, содержащих эти показатели, приведены в таблице 55. Материалы по обоснованию включают ссылки на использованные документы, извлечения из этих документов.

Таблица 55

| Номера пунктов Главы 1 нормативов | Материалы по обоснованию расчетных показателей |
| --- | --- |
| Пункт 4 | Расчетные показатели жилых зон установлены с учетом документа № 1 согласно таблице 56 Главы 2 местных нормативов градостроительного проектирования. |
| Пункт 5 | Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территории установлены с учетом документа № 1 согласно таблице 56 Главы 2 местных нормативов градостроительного проектирования. |
| Пункт 6 | Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территории коммунально-складских и производственных зон установлены с учетом документа № 1 согласно таблице 56 Главы 2 местных нормативов градостроительного проектирования. |
| Пункт 7 | Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территории рекреационных зон установлены с учетом документа № 1 согласно таблице 56 Главы 2 местных нормативов градостроительного проектирования. |
| Пункт 8 | Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территории зон транспортной инфраструктуры установлены с учетом документа № 1 согласно таблице 56 Главы 2 местных нормативов градостроительного проектирования. |
| Пункт 9 | Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования сооружений для хранения и обслуживания транспортных средств установлены с учетом документа № 1 согласно таблице 56 Главы 2 местных нормативов градостроительного проектирования. |
| Пункт 10 | Расчетные показатели объектов инженерной инфраструктуры установлены с учетом документов № 1, 2, 3, 4 согласно таблице 56 Главы 2 местных нормативов градостроительного проектирования. |

  - Перечень использованных документов, на которые содержатся ссылки в таблице 55, приведен в таблице 56.

Таблица 56

| № п/п | Документы, использованные в материалах по обоснованию расчетных показателей |
| --- | --- |
| 1. | Свод правил 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2016 № 1340/пр). |
| 2. | Нормативы ежемесячного потребления газа населением Ярославской области, при отсутствии приборов учета газа (утв. постановлением Правительства Ярославской области от 09.10.2006 № 227-а). |
| 3. | Нормы отпуска природного газа на индивидуально-бытовые нужды (утв. постановлением Губернатора Ярославской области от 28.02.1994 № 111). |
| 4. | Нормативы потребления электрической энергии населением при отсутствии приборов учета (утв. постановлением Правительства Ярославской области от 10.08.2012 № 789-п). |

Глава 3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов

14. Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов распространяется на:

    - подготовку, согласование, утверждение схемы территориального планирования города Переславля-Залесского, изменений в нее;

    - подготовку, согласование, утверждение генерального плана города Переславля-Залесского;

    - подготовку, утверждение документации по планировке территории;

    - определение условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

    - определение условий аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории.

15. На территории города Переславля-Залесского местные нормативы являются обязательными в области применения для всех субъектов градостроительной деятельности.

16. Исключением являются расчетные показатели, содержащие указание на рекомендательное применение. Отклонение от установленных предельных значений таких показателей допускается при условии дополнительного обоснования.

17. Расчетные показатели застройки кварталов и земельных участков объектами местного значения могут учитываться при подготовке градостроительных регламентов правил землепользования и застройки. В соответствии с частью 15 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации могут вноситься изменения в правила землепользования и застройки в части уточнения установленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства на основании утвержденной документации по планировке территории. При этом подготовка документации по планировке территории осуществляется с применением местных нормативов.

18. В случае утверждения в составе нормативов градостроительного проектирования Ярославской области минимальных (максимальных) расчетных показателей со значениями выше (ниже), чем у соответствующих минимальных (максимальных) расчетных показателей, содержащихся в местных нормативах, применяются нормативы градостроительного проектирования Ярославской области.

19. Применение местных нормативов не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, правил и требований, установленные органами государственного контроля (надзора).

20. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы не применяются. В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.

21. При подготовке проекта планировки территории жилой застройки в границах одного или нескольких земельных участков, суммарная территория которых отличается от территории квартала и (или) жилого района (в том числе застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии), в материалах по обоснованию проекта планировки должно содержаться подтверждение соблюдения нормативов потребности в территориях и объектах местного значения применительно к прогнозируемому, в результате реализации проекта планировки, количеству жителей, а также применительно к изменяющемуся количеству жителей в существующих кварталах и жилых районах, и нормативов пешеходной и (или) транспортной доступности объектов местного значения в зависимости от их видов.